## Slide 1: Labprosjekt TFY 4030

## Slide 2: Del 1- preamp (Impedance bridge)

## Slide 3: Teori
Mikrofon: Kondensator
  Lydsignal  Elektrisk signal
Høyest mulig power factor: lavest mulig faseforskyvning
Høy output impedans, lav input impedans
Notes: Med impedance bridging unngår vi signaltap grunnet faseuenighet

## Slide 4: Referansespenning
1 V
Notes: Lar signaler fluktuere rundt denne spenningen (1V) så vi ikke mister signal

## Slide 5: Mikrofon og “dummy mic”

## Slide 6: Illustrasjon av preamp
G = 10 for mikrofon, 10 for dummy mic
15 mV  1.5 V
Bytter med 100 for dummy mic
Notes: Vi må bytte resistor i amplifier når vi bytter mellom dummy mic og mic.
Pga Mic_out = 15mV som er lavere enn Oscilloscopet klarer å måle.
For å lettere feilsøke, teste OSV vlagte vi å ha Dmic_out = 150mV.
Jordet resistor hindrer (for) fluktuerende spenning
AC coupling som high pass filter
Vref:
DC-Biasing: R2 1(MOhm) er en bias-resistor som løfter inngangssignalet til Vref. Det oscillerer rundt Vref istedenfor GND
Hvorfor? Opampen kan ikke prosesere spenningssvingninger under 0.
Høy inngangsimpedans: R2 = 1MOhm for å minimere belastningseffekten på mikrofonen. Kondensatormikrofoner har høy utgangsimpedans; At R2 er såpass stor sikrer at spenningsfallet skjer over Opamp-inngangen, ikke i mikrofonen. (Forhindrer demping av signalstyrke)
Referansepotensial: R2 gir ingangen til Opampen en fast DC-referanse. Uten denne ville ingangen bias-strøm ladet opp interne kapasitanser helt til utganger går i metning mot en av forskyvningskildene
Kort oppsummert: R2 etablerer et stabilt arbeidspunkt for Opampen uten å degradere det svake mikrofonsignalet.
Buffer:
Gain = 1
«Impedanse transformator» Høy inngangs impedans (stjeler ingen strøm fra mikrofonen) og lav output impedans. Tilfører signalet mer strøm direkte fra strømforsyningen. Altså er det en «Strømforsterker»
Hvorfor: Sørger for at mikrofonen ikke blir belastet av resten av kretsen. Uten denne ville resten av kretsen «spist» det svake signalet
Negativ feedback: Holder signalet stabilt (konstant/likt)
AC-Coupling:
Effektivt et high-pass-filter, med lav cuttoff frekvens. Altså slipper den gjennom lyden, men sitter DC signalet (Vref)
Uten den ville vi også forsterket Vref i neste steg. Signalet hadde blitt mettet.
Inverting Amplifier:
Gain på 100 (Eller 10)
Inverterer signalet (Snudd 180 grader, ikke effekt på lyd)
Vref til + så det blir et virituelt jord-punkt. Lyden svinger rundt Vref ikke GND (HUSK: + input har i teorien uendelig impedans)
ALTSÅ!!! Amplifieren tar det svake renen signalet og pumper det opp med 100 ganger i styrke

## Slide 7: Bode plot
Noterte spenning og I Excel
Plottet I python
Formler:
Opsettet får:
  Svak Bass
  Stor fase-skift for lyd

## Slide 9: Del 2 - Filter

## Slide 10: Teori
Sallen key-filter
og
,
Notes: f_c er «half power point», der effekt er halvert
Q-faktor beskriver bredden på tillat intervall ift. frekvens

## Slide 11: High pass
nF
MΩ
Hz
Notes: High pass:
Funksjon: Andre ordens filter (Dobbelt så effektivt for å fjerne uønsket støy utenfor cutoff frekvensen) Kondensatorene blokkerer DC og lave frekvenser, mens Resistorene «drar» lave frekvenser mot Vref
Vref? Vi bruker Vref for akuratt det samme som tidligere. Så vi ikke mister negative signaler. Drar også lavfrekvente signaler slik at de ikke slipper gjennom opampen

## Slide 12: Low pass filter
Ω
nF
Hz
Notes: Low pass:
Funksjon: Resistorene slipper gjennom lave frekvenser, mens kondensatorene fungerer som «kortslutninger til Vref»/Utgang for høyfrekvente signaler. (Kortslutning i at signalene «velger» å gå gjennom C4 til Vref)
C3? Ved høye frekvenser er det en ledning som gir negaitv feedback. Hjelper å «Kanselere» de høyfrekvente signalene.

## Slide 13: Komplett filter
Notes: High-pass og Low-pass filterene danner til sammen et Band-pass-filter

## Slide 14: Bode plot
Hva betyr dette for lyden?
  Svak Bass
  Mannlige og litt dype kvinne stemmer vil høres godt, men kvaliteten vil ikke være på topp da de høye og lave tonene blir filtrert ut
  (Høres ut som en gammel telefon)

## Slide 15: Del 3 – DAC

## Slide 16: Teori
Digitalt signal  Elektrisk signal (Digital to Analog Converter)
Hver der D er binær input i base-10, n er stigens totale antall bits og i er portnummer. Nummerering starter med 0 fra ground
  EKS:
  …
* Merk Om alle bits er satt til 1 er
for hvert steg man går opp. V Halveres da for hver 2R man går opp, derad binært!

## Slide 17: R-2R ladder
Obs: Ikke perfekt R-2R

## Slide 18: High pass filter

## Slide 19: Low pass filter

## Slide 20: Komplett DAC

## Slide 21: Kode til DAC (Python)
Konverterer wav til header

## Slide 22: FUNGERER DEN???

## Slide 23: Del 4 – Channel selector

## Slide 24: Teori
Non-inverting summing amplifier
  Gir ut den positive summen av inputsignalene
  Outputfase inputfase
Parasitt-kapasitans
  Uønsket capacitance som lekker gjennom

## Slide 25: Illustrasjon av kanalvelger
Notes: Feedback
Valgte 22kOhm da 1kOhm førte til at lyd begynte å lekke, men høyere ga ekstra støy

## Slide 26
Input for begge kanalene
Output 1 kanal lukket
Output begge kanalene lukket
Hvorfor?
non-inverting summing amplifier (Rein)
Finner et vektet gjennomsnitt av innputtene.
  Effektivt sett er det en spenningsdeler mellom:
    Input 1,
    Input 2
    Ground.
Gir det mening numerisk?
En kanal lukket:
To kanaler lukket:

## Slide 27: Kilder?
Agarwal, T. (2024, July 5). Non Inverting Summing Amplifier : Circuit, Derivation & Its Uses. ElProCus - Electronic Projects for Engineering Students. https://www.elprocus.com/non-inverting-summing-amplifier/
Freedman, R.A., Young, H.D. (2020). University Physics with Modern Physics (15th Edition, Volume 2). Pearson Education.
Storey, N. (2017). Electronics: a systems approach (Sixth Edition). Pearson Education.
Wikipedia, The Free Encyclopedia. (hentet 2026, 11. mars). Impedance bridging. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Impedance_bridging&oldid=1272875694
Wikipedia, The Free Encyclopedia. (hentet 2026, 11. mars). Microphone. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Microphone&oldid=1340028654
Wikipedia, The Free Encyclopedia. (Hentet 2026, 9. april). Sallen-Key topology. https://en.wikipedia.org/wiki/Sallen–Key_topology
https://www.multisim.com/content/ntUwHpaAN2kbpAUV8E6jkY/mikrofonkrets-bra-1/open/

## Slide 28: HVORDAN FUNGERER MIC??????
Kondensator versjon som vi bruker har en parallell plate kondensator i seg som består av en fast plate og en membran som vibrerer med lydbølgene. Det gjør at avstanden mellom platene endrer seg.
Vi vet at der Altså er der d er
avstanden mellom membranen og den faste platen og V er spenningen over kondensatoren.

## Slide 29: HVORFOR ER IKKE CHANNEL SELECTOR EN REIN SUM??????
Begge knapper lukket:
  non-inverting summing amplifier er ikke en rein adder
    Oppfører seg som spenningsdeler «Vektet gjennomsnitt»
    Gain = 2